## Slide 1: 生命中的大石头
时间管理专家为学生上课
做个小测验－－瓶子
在瓶子中放拳头大小的石头，问“瓶子满了吗？”
在瓶子中砾石，问“瓶子满了吗？”
在瓶子中沙子，问“瓶子满了吗？”
在瓶子中水，问“瓶子满了吗？”
同样的空间，放置东西先后顺序不同，结局就大相径庭
同样的时间，工作安排的顺序不同，结果也千差万别。
最重要的大石头一定要排在第一位。

## Slide 2
半导体存储器
7.1 只读存储器
7.2 随机存取存储器
教学基本要求：
掌握半导体存储器字、位、存储容量、地址等基本概念。
掌握RAM、ROM的工作原理及典型应用。
了解存储器的存储单元的组成及工作原理。
RAM(随机存取存储器): 在运行状态可以随时进行读或写操作。
存储的数据必须有电源供应才能保存, 一旦掉电, 数据全部丢失。
ROM(只读存储器)：在正常工作状态只能读出信息。
断电后信息不会丢失，常用于存放固定信息（如程序、常数等）。

## Slide 3
存储器
RAM (Random-Access Memory)
ROM
(Read-Only Memory)
固定ROM
可编程ROM
PROM
EPROM
E2PROM
SRAM
(Static RAM)：静态RAM
DRAM
(Dynamic RAM)：动态RAM
由制造商写入
由用户写入
应用：用在需频繁读写数据的场合。如手机中的运行内存，计算机系统中的数据缓存、信息处理过程中的数据存储
应用：存放系统程序、数据表、字符代码等不易变化数据
读操作频率远高于写操作频率的场合
读写都不频繁的场合

## Slide 4
只读存储器，数据一般由专用的装置写入，数据一旦写入，不能随意改写，在切断电源后，数据也不会消失。
工作时内容只能读出，不能随时写入，所以称为只读存储器。(Read-Only Memory)
ROM的分类
按写入情况划分
固定ROM
可编程ROM
PROM
EPROM
E2PROM
按存贮单元中器件划分
二极管ROM
三极管ROM
MOS管ROM
7.1.1 ROM的基本结构
7.1 只读存储器

## Slide 5
地址码
地址单元：构成字的存储单元
地址信号
N个地址单元
N=2n
允许和禁止输出
数据输出和输出高阻态
ROM组成三部分：地址译码器 存储阵列 输出控制电路
几个概念：
字：每次读出的一组数据
字长：一个字中所含的位数
地址：给每个字赋予一个编号
地址单元：构成字的存储单元
三态缓冲器

## Slide 6
字线与位线的交点相当于一个存储单元。
在交点处：
有二极管相当存1，无二极管相当存0
当OE=0时，数据输出
当OE=1时，输出为高阻
存储器容量(密度)：字数*字长

## Slide 7
256个存储单元排成1616的矩阵
行译码器：
从16行中选出要读的一行
列译码器：
再从选中的一行存储单元中选出要读的一列的一个存储单元。
7.1.2 二维译码与存储阵列
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 9
扩展功能：存储容量：16*32
固定ROM/掩模ROM：制造时利用掩模技术把数据直接写入存储器中，不能改变了。

## Slide 10
存储阵列由带金属熔丝的MOS管构成
用户根据要写入的数据，用编程软件生成熔丝图
用编程器烧断熔丝，即交点处断开了MOS
只能编程一次
ROM如何写入数据？
7.1.3 可编程ROM
一次性可编程PROM，由带金属熔丝的MOS管构成，出厂时存储内容全为1或0，
用户利用编程软件生成编程数据图（熔丝图），通过编程器烧断熔丝，写入数据。

## Slide 11
现在实际的ROM不仅能读功能，还有写功能。

## Slide 12
（1） 用于存储固定的专用程序
（2） ROM是一种组合逻辑电路，可用它来实现各种组合逻辑函数(多输入多输出函数)。
码制变换（二进制与格雷码相互转换）
---把欲变换的编码作为地址，把最终的目的编码作为相应存储单元中的内容即可。
7.1.5 ROM应用举例
设计过程：
列出真值表
逻辑函数的输入作为地址
逻辑函数的输出作为存储内容
将内容按地址写入ROM。
CE为片选端
OE为输出使能控制端

## Slide 13
地址单元内存储转换后的代码。
ROM的地址是原代码和控制信号
ROM是组合逻辑电路，多输入，多输出

## Slide 17
检测元件的信号---ROM的地址
水泵和指示灯的控制信号---ROM的数据输出
用ROM实现组合逻辑电路功能

## Slide 19
7.2 随机存取存储器（RAM）

## Slide 20
CE
片选信号
OE
输出使能信号
WE
写使能信号
7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)
1. SRAM 的基本结构及输出

## Slide 22
2. SRAM存储单元
SRAM与ROM最主要的差别是存储单元，存储单元由锁存器构成。
SRAM中数据由锁存器记忆，只要不断电，数据就能永久保存。

## Slide 25
7.2.3 DRAM

## Slide 26
7.2.4 存储器容量的扩展
···
CE
┇
A11
A0
···
WE
D0 D1 D2 D3
WE
CE
A0
A11
4K×4位
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3
D12 D13 D14 D15
CE
A0
A11
4K×4位
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3
WE
1. 字长（位数）的扩展
电脑中的内存条由焊在一起的多个芯片组成
通常RAM 芯片的字长1位、4位、8位、 16位 、32位
也可用4KX4位的芯片组成4KX16位的存储系统。

## Slide 27
2. 字数的扩展
利用外加译码器控制存储器芯片的片选使能输入端来实现。
0
1

## Slide 28
应用：

## Slide 29
7.2.5 RAM应用举例—LED点阵显示屏

## Slide 30
计数器控制译码器32个输出从左到右依次为低电平
LED点阵显示屏8*32
存储显示的数据，需要发光存1，否则存0。
通过该缓冲器输入RAM新的数据
正常时，由计数器产生RAM地址，更新RAM数据时，选择外部地址。
00000
00000
0
00000
00000
00111000
0
0
0
1
1
1
0
0

## Slide 31
半导体存储器是现代数字系统，特别是计算机中的重要组成部分，用来存放系统的运行程序和数据。
小结：